## Slide 1: TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ÖĞR.GÖR.SEDAT ERSÖZ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu

## Slide 2: BÖLÜM 4
SERİ DEVRELER

## Slide 3
İçlerinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir. İstenen değerde direnç yoksa seri bağlantı yapılır. Örneğin iki adet 150Ω’luk direnç seri bağlanarak 300Ω’luk direnç elde edilir. Tüm dirençlerin yerine geçecek tek dirence eşdeğer direnç veya toplam direnç denir. RT veya REŞ şeklinde gösterilir. Birbiri ardınca bağlanan dirençlerden her birinin değeri aritmetik olarak toplanır ve toplam direnç bulunur.
1. SERİ DİRENÇLER
RT = R1 + R2 + R3 + ....+ Rn

## Slide 4
ÖRNEK–1:
Aşağıdaki şekilde A-B arasındaki toplam direnci bulunuz.
ÇÖZÜM:
1. SERİ DİRENÇLER
RAB = R1 + R2 + R3
RAB = 5 + 15 + 10
RAB = 30 

## Slide 5
Seri devrede iki nokta arasında akım için sadece bir yol vardır. Her bir direnç üzerinden de aynı akım geçer. Aşağıda devreler değişik görünüşlerde olsalar da hepsinin ortak özelliği vardır. Hepside seri bağlıdır.
1. SERİ DİRENÇLER

## Slide 6
Seri bir devrede bütün noktalardaki akım aynıdır. Yani seri bir devrede her bir dirençten aynı akım geçer. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi R1, R2 ve R3 dirençlerinden hep aynı I akımı geçecektir. Bunu test etmek için her bir direncin önüne bir ampermetre bağlayabiliriz. Bu durumda da her ampermetrede de aynı akım ölçülecektir.
2. SERİ DEVREDE AKIM VE OHM KANUNU

## Slide 7
ÖRNEK–2:
Aşağıdaki seri devrede toplam direnci ve toplam akımı bulunuz.
2. SERİ DEVREDE AKIM VE OHM KANUNU
ÇÖZÜM:
Toplam direnç dirençlerin cebirsel toplamıdır.
RT = 3 + 2 + 5 + 6 + 4 + 10 + 2 = 32
Ohm kanunundan akım kolayca hesaplanır.

## Slide 8
Gerilim Kaynağı yüke sabit bir gerilim sağlayan enerji kaynağıdır. Piller ve güç kaynakları gerilim kaynağına örnek olarak verilebilir. İki veya daha fazla gerilim kaynağı seri olarak bağlanırsa toplam gerilim, kaynakların kutup yönleri dikkate alınarak her bir kaynağın değeri cebirsel olarak toplanır.
3. SERİ BAĞLI GERİLİM KAYNAKLARI
El feneri ve elektrik devresi

## Slide 9
ÖRNEK–3:
Aşağıdaki şekilde pillerin oluşturduğu toplam gerilim kaç volttur.
ÇÖZÜM:
Şekle baktığımızda V1,V3 doğru V2 ters yönde bağlanmıştır. Buna göre kaynakların cebirsel toplamı şöyledir;
VT = V1 – V2 + V3 = 1,5V – 1,5V + 1,5V = 1,5V
3. SERİ BAĞLI GERİLİM KAYNAKLARI

## Slide 10
Kirşofun gerilim kanunu temel bir devre kanunudur. Bu kanuna göre “kapalı bir devrede elemanlar üzerine düşen gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.”
4. KİRŞOFUN GERİLİM KANUNU
- V + V1 + V2 + V3 = 0

## Slide 11
Elde edilen denklemi matematiksel kurallara göre düzenleyecek olursak;
-V + V1 + V2 + V3 = 0  V1 + V2 + V3 = V
Denklemi elde edilecektir. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. “Seri bir devrede
devre elemanları üzerine düşen gerilimin toplamı kaynak gerilimine eşittir.”
4. KİRŞOFUN GERİLİM KANUNU
Seri devrede gerilim ölçme

## Slide 12
ÖRNEK–4:
Aşağıdaki seri bağlı kapalı bir devrede V2 gerilimini bulunuz.
4. KİRŞOFUN GERİLİM KANUNU

## Slide 13
Seri bir devre gerilim bölücü gibi davranır. Genellikle gerilim bölücü eleman olarak dirençler kullanılır. Seri devrede dirençlerin nasıl gerilimi böldüğünü aşağıdaki örnekten anlayabiliriz. Seri devredeki dirençleri üzerine düşen gerilimi ohm kanunundan kolaylıkla bulabiliriz.
ÖRNEK–5 :
Aşağıdaki şekilde dirençler üzerine düşen gerilimi bulunuz.
ÇÖZÜM:
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere toplam gerilim dirençler üzerine dirençlerin değerleri ile doğru orantılı olarak dağılır. Yani büyük direnç üzerine yüksek gerilim, küçük direnç üzerine düşük gerilim düşer.

## Slide 14
Seri bir devrede herhangi bir direnç üzerine düşen gerilim aşağıda elde edilen formül ile de kolaylıkla bulunabilir. Bu formülde ayrıca devre akımını bilmenize gerek yoktur. Bu formüle gerilim bölücü formülü denir. Seri bir devrede RX direnci üzerine düşen VX gerilimi bulmak istediğinizde;
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER
Burada;
VX : RX direnci üzerindeki gerilim
RT : Toplam devre direnci
VS : Kaynak gerilimi

## Slide 15
Yukarıdaki örneği gerilim bölücü formülünü kullanarak yeniden yaparsak;
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER

## Slide 16
ÖRNEK–9:
Aşağıdaki şekilde belirtilen noktalar arasındaki gerilim değerlerini bulunuz.
VAB = ? VAC = ? VBC = ? VBD = ? VCD = ?
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER

## Slide 17
Ayarlanabilir Gerilim Bölücü (Potansiyometre):
Potansiyometreler üç uçlu ayarlanabilir dirençlerdir. Gerilim kaynağına bağlanmış bir potansiyometre şekilde görülmektedir. İki sabit ucu 1 ve 2 olarak, ayarlanabilir (ortak) ucu da 3 olarak numaralandırılmıştır.
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER

## Slide 18
Gerilim Bölücü Uygulamaları:
Radyo veya TV alıcısında ses kontrolü, gerilim bölücü olarak kullanılan potansiyometrenin kullanım yerine örnek olarak gösterilebilir. Ses yüksekliği, ses sinyaliyle birleşik olan gerilimin seviyesine bağlı olduğu için potansiyometre ile gerilim seviyesini ayarlamak suretiyle sesin seviyesini de ayarlamak mümkündür. Aşağıda bununla ilgili blok diyagram görülmektedir.
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER
Radyo alıcısında ses kontrolünün sağlamak için potansiyometrenin kullanılması.

## Slide 19
Bir başka çok yaygın gerilim bölücü uygulaması da aşağıdaki şekilde görülmektedir. Burada gerilim bölücü dirençler transistörün DC polarmasını ayarlamaktadır. Transistör uygulamalarında gerilim bölücü dirençlerle sıklıkla karşılaşabilirsiniz.
5. GERİLİM BÖLÜCÜLER
Gerilim bölücü dirençlerle transistörün DC polarmasının sağlanması

## Slide 20
Seri bir devrede toplam güç her bir direnç üzerinde harcanan güçlerin toplamına eşittir.
6. SERİ DEVREDE GÜÇ
PT toplam güç ve Pn ise seri devreye bağlanan en son dirençtir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere güçler toplanabilmektedir. Toplam gücü aşağıdaki eşitlikleri kullanarak ta bulabiliriz.
PT = VS . I
PT = I2 . RT
PT = VS2 / RT
Burada VS dirençlerin karşısına bağlanmış olan kaynak gerilimi, RT toplam direnç ve I ise toplam devre akımıdır.

## Slide 21
ÖRNEK-6:
Aşağıdaki devrede toplam gücü bulunuz
6. SERİ DEVREDE GÜÇ

## Slide 22: ÖZET
Bu derste seri devrelerin özellikleri anlatılmıştır.
İçlerinden aynı akım geçecek şekilde devre elemanları birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir.
Kirşofun gerilim kanunu temel bir devre kanunudur. Bu kanuna göre “kapalı bir devrede elemanlar üzerine düşen gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.”