## Slide 1: TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ÖĞR.GÖR.SEDAT ERSÖZ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu

## Slide 2: BÖLÜM 6
SERİ-PARALEL DEVRELER

## Slide 3
Hem seri hem de paralel bağlantının bir arada olduğu bağlantıya seri-paralel (karışık) bağlantı adı verilir. Aşağıdaki şekillerde seri-paralel bağlantıyı görebilirsiniz. Seri-paralel bağlantıda toplam direnci bulmak için daha önceki bölümlerde seri bağlantı ve paralel bağlantı için öğrendiğimiz bilgileri kullanabiliriz.
1. SERİ-PARALEL DİRENÇLER

## Slide 4
Şekilde B-C arasındaki R2 ile R3 birbirine paralel (R2║R3) bağlanmıştır. Bu paralel bağlantıya da A-B noktaları arasında bulunan R1 direnci seri bağlanmıştır. A-C noktaları arasına gerilim kaynağı bağlandığı zaman R1 direnci üzerinden toplam devre akımı akar. B noktasında devre akımı iki kola ayrılır. Daha sonra kollardaki akımla tekrar birleşerek gerilim kaynağının negatif kutbuna ulaşır. Aşağıdaki şekillerde değişik türden seri-paralel bağlantı örneklerini görmeniz mümkündür.
1. SERİ-PARALEL DİRENÇLER
RT = R1 + R2 ║R3
R2 ile R3 birbirine paraleldir.
R1 direnci de bu paralelliğe seridir.

## Slide 5
1. SERİ-PARALEL DİRENÇLER

## Slide 6
ÖRNEK-2:
Aşağıdaki şekilde toplam devre direncini bulunuz.
1. SERİ-PARALEL DİRENÇLER
ÇÖZÜM:
RT = R1 + R2║R3 + R4║R5

## Slide 7
ÖRNEK-3:
Aşağıdaki devrede toplam direnci ve toplam devre akımını bulunuz.
1. SERİ-PARALEL DİRENÇLER
RT = 100 + RB║RC = 100 + 60║120 = 100 + 40 = 140 
ÇÖZÜM:
Dirençlerin yanında birim yoksa dirençlerin birimleri ’dur.

## Slide 8
Şekil (a)’da gerilim bölücü devre VO çıkış gerilimini oluşturur. Dirençler eşit olduğuna göre üzerlerine düşen gerilimlerde eşittir. Dolayısıyla VO çıkış gerilimi 5V’tur. Bu gerilim yüksüz çıkış gerilimidir. Şekil (b)’de görüldüğü gibi çıkış ile şase arasına RL yük direnci bağlandığı zaman VO çıkış gerilimi RL yük direncine bağlı olarak düşecektir. Bu etkiye yükleme etkisi denir. Bağlanan RL yük direnci R2 direncine paralel olduğu için A noktası ile şase arasındaki direnç azalmış olacaktır. Direncin azalmasıyla direnç üzerine düşen gerilimde azalacaktır. Ayrıca devredeki toplam dirençte düşeceği için toplam devre akımı da artacaktır.
2. YÜKLEME ETKİSİ
(a) Yüksüz (b) Yüklü

## Slide 9
RL yük direnci R2’ye göre çok büyükse VO gerilimindeki düşüş çok az olacaktır. Paralel bağlantının özelliği şudur ki; eğer biri çok büyük değerli, diğeri de küçük değerli iki direnç birbirine paralel bağlanıyorsa toplam direnç küçük değerli dirence çok yakın çıkar.
2. YÜKLEME ETKİSİ
(a) RL direnci yok (yüksüz) (b) RL direnci çok büyük değil (c) RL direnci çok büyük

## Slide 10
ÖRNEK-10:
Aşağıdaki şekilde RL direnci yokken, RL direnci 10K ve 100K iken VO çıkış gerilimini bulunuz.
2. YÜKLEME ETKİSİ
ÇÖZÜM:
RL direnci bağlı değilken (yüksüz iken) VO gerilimini aşağıdaki denklemden bulabiliriz.

## Slide 11
10K’luk RL yük direnci R2 direncine paralel bağlanırsa VO gerilimini bulalım;
100K’luk RL yük direnci R2 direncine paralel bağlanırsa VO gerilimini bulalım;
2. YÜKLEME ETKİSİ
RAB = R2║RL =
RAB = R2║RL =

## Slide 12
Merdiven bağlantı seri-paralel direnç bağlantısında özel bir bağlantıdır. Dijital-Analog dönüşümlerinde gerilim değerini belli değerlere düşürmek için kullanılır. Aşağıdaki örnekte bu bağlantı görülmektedir.
ÖRNEK-4:
Aşağıdaki şekilde toplam devre direncini ve akımını bulunuz.
3. MERDİVEN BAĞLANTI

## Slide 13
ÇÖZÜM:

## Slide 14
Weston köprüsü hassas direnç ölçümlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca weston köprüsü transduserlerle birlikte gerinim (aşırı çalışma), sıcaklık ve basınç gibi fiziksel büyüklükler ölçmek için kullanılır. Transduserler fiziksel büyüklükleri elektriksel işaretlere çeviren elemanlardır. Şekilde weston köprüsü şekilleri görülmektedir. Köprü dört adet dirençten ve bir gerilim kaynağından meydana gelir. A-B arası çıkış gerilimidir. Weston köprüsü dengede olduğu zaman çıkış gerilimi VO = 0’dır.
4. WESTON KÖPRÜSÜ

## Slide 15
ÖRNEK-5:
Aşağıdaki şekilde weston köprüsü dengede olduğuna göre RX direncinin değerini bulunuz.
4. WESTON KÖPRÜSÜ
ÇÖZÜM:

## Slide 16
Şekillerde üçgen bağlantı ve yıldız bağlantı görülmektedir. Bazen üçgen bağlantının yıldız bağlantıya veya yıldız bağlantının üçgen bağlantıya dönüşümleri devre analizini kolaylaştırmak açısından gerekmektedir. Bu dönüşümleri gerçekleştirmek için aşağıdaki denklemler kullanılır.
5. ÜÇGEN-YILDIZ BAĞLANTI (-)
Üçgen  Yıldız Dönüşümü (-):
Eğer dirençlerin hepside birbirine eşitse (R1 = R2 = R3 = R);

## Slide 17
Yıldız  Üçgen Dönüşümü (-):
5. ÜÇGEN-YILDIZ BAĞLANTI (-)
Eğer dirençlerin hepside birbirine eşitse (RA = RB = RC = R);

## Slide 18
ÖRNEK-13:
Aşağıdaki devrede üçgen-yıldız dönüşümünü yapınız.
5. ÜÇGEN-YILDIZ BAĞLANTI (-)
ÇÖZÜM:

## Slide 19: ÖZET
Bu derste seri-paralel devrelerin özellikleri anlatılmıştır. Seri ve paralel devrelerle ilgili çok sayıda örnekler yapılmıştır.
Hem seri hem de paralel bağlantının bir arada olduğu bağlantıya seri-paralel (karışık) bağlantı adı verilir.