## Slide 1: TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ÖĞR.GÖR.SEDAT ERSÖZ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu

## Slide 2: BÖLÜM 8
BOBİN

## Slide 3
Bobin silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş iletken telden oluşur. Bu yüzden gerçek bobin, telin özdirencinden dolayı bir omik dirence de sahiptir. DC’de bobin; elektrikte motor, elektromıknatıs, röle, elektronikte ise filtre ve regüle devrelerinde kullanılır. Bobinin DC’de dar bir kullanım alanı vardır. AC’de daha geniş bir kullanım alanı vardır. DC akımda bobin çok küçük bir direnç gösterse de kısa devre özelliği gösterir AC akıma ise zorluk gösterir. Aşağıdaki şekillerde değişik türde bobin resimleri vardır.
1. BOBİN

## Slide 4
Aşağıdaki şekilde olduğu gibi dış yüzeyi yalıtılmış iletken bir telin halka şeklinde sarılması bobini oluşturur. Bobin içinden bir akım geçtiği zaman bir manyetik alan oluşturur. Her bir sarımdaki manyetik kuvvet çizgileri bir sonraki sarımdaki manyetik kuvvet çizgilerini arttırır. Böylelikle kuvvetli bir manyetik alan meydana gelir. Toplam manyetik alanın yönü N ve S kutuplarını meydana getirir.
1. BOBİN

## Slide 5
Bobin, içinden geçen akımın etkisiyle meydana gelen manyetik alan içinde enerji depolar. Depoladığı enerji aşağıdaki formülle gösterilir.W : Depolanan enerji (Joule)
I : Bobinden geçen akım (Amper)
L : Bobinin endüktansı (Henri)
Formülden de anlaşılacağı üzere depolanan enerji bobinden geçen akımın karesiyle ve bobinin endüktansı ile doğru orantılıdır.
ÖRNEK-1:
2mH’lik bir bobinden 2A akım geçiyor. Bobinde depolanan enerjiyi bulunuz.
ÇÖZÜM:
I : 2A
L: 2mH = 0,002H
W = ?
2. BOBİNİN ENERJİLENMESİ

## Slide 6
Bir bobinin endüktans değerinin belirlenmesinde önemli parametreler vardır. Bu parametreler nüvenin geçirgenliği, spir sayısı, nüve uzunluğu ve nüvenin kesit alanı. Bütün bu fiziksel parametreleri formül ile ifade edecek olursak.
3. BOBİNİN FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ
L : Bobinin Endüktansı (Henri)
N : Spir Sayısı
 : Nüvenin Geçirgenliği (H/m)
A : Nüvenin Kesit Alanı (m2)
l : Nüvenin Uzunluğu (m)

## Slide 7
ÖRNEK-2:
Nüve uzunluğu 1,5cm, Spir sayısı 350, Nüve kesit çapı 0,5cm ve nüve geçirgenliği 0,25x10-3 H/m olan bir bobinin endüktansı nedir?
ÇÖZÜM:
A = r2 = .(0,25x10-2)2 = 1,96x10-5 m2
N = 350 spir
l = 1,5cm = 0,015m
 = 0,25x10-3 H/m
3. BOBİNİN FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ

## Slide 8
Faraday Kanunu
Üzerinden akım geçen iletken bir telin çevresinde manyetik bir alanın ortaya çıktığı 1819 yılında H.C.Oersted tarafından bulunmuştur. 1831 yılında Henry ve Faraday bir devrede manyetik alanın değiştirilmesiyle de elektrik akımının meydana gelebileceğini gösterdiler. Bu sonuç elektrik ve manyetizmayı birleştiren temel ilkelerden biridir.
Lenz Kanunu
Lenz Kanunu Endüksiyon elektromotor kuvvetinin meydana getirdiği akım, kendisini meydana getiren akım değişmesine veya harekete karşı koyar şeklinde de tanımlanır.
4. FARADAY VE LENZ KANUNLARI

## Slide 9
Bobinler değişik şekillerde ve büyüklüklerde yapılırlar. Temelde bobinler sabit ve ayarlı bobin olmak üzere iki genel kategoriye ayrılırlar. Aşağıdaki şekillerde hem sabit hem de ayarlı bobin sembolleri görülmektedir.
Sabit bobin sembolü Ayarlı bobin sembolü
Hem sabit hem de ayarlı bobinler kullanılan nüvelerin çeşidine göre de sınıflandırılır. Üç tane yaygın bobin çeşidi olarak hava nüveli, demir nüveli ve ferit nüveli bobinleri sayabiliriz. Bu bobinlerin sembolleri aşağıda gösterilmiştir.
5. BOBİN ÇEŞİTLERİ
Hava Nüveli Bobin Demir Nüveli Bobin Ferit Nüveli Bobin

## Slide 10
Bobinlerin Seri Bağlantısı
Bobinler seri bağlandığı zaman tıpkı dirençlerde olduğu gibi toplam endüktans bulunurken tüm bobinlerin endüktansları toplanır.
Bobinlerin Paralel Bağlantısı
Bobinler paralel bağlandığı zaman yine dirençlerde olduğu gibi toplam endüktans bulunurken tüm bobinlerin endüktanslarının tersi toplanır. Toplam endüktans kollardaki en küçük endüktanstan daha küçüktür.
6. BOBİN BAĞLANTILARI
LT = L1 + L2 + L3 + ………+ Ln

## Slide 11
Doğru akımda bobin üzerinde herhangi bir gerilim indüklenmez. Sadece bobinin tellerinin oluşturduğu iç direncin üzerine küçük bir gerilim düşer. Bu dirence aynı zamanda bobinin DC direnci veya sargı direnci denir. Bobinde endüktans sıfırdır. Manyetik alan içinde bobin üzerine depolanan enerji şu şekilde ifade edilir.
W = ½.L.I2
Bobinin DC direnci üzerinde meydana gelen enerji ısı enerjisine dönüşür
(P = I2.RDC). Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
7. DC DEVREDE BOBİN

## Slide 12
Bobinler kondansatörler kadar çok yönlü kullanım alanlarına sahip değillerdir. Yaptıkları görev, boyutları ve maliyetleri bakımından uygulamaları sınırlıdır. Bununla birlikte bobinlerin çok sayıda pratik uygulamaları vardır. Roleler, solenoid bobinler, okuma/yazma kafaları, hoparlörler ve sensörler bobinlerden oluşurlar. Bunlara ek olarak aşağıdaki uygulamaları sayabiliriz.
8. BOBİN UYGULAMALARI

## Slide 13
Güç Kaynağı Filtreleri
DC güç kaynağında kondansatörler doğrultucu çıkışındaki yarım dalga veya tam dalga doğrultulmuş gerilimi filtre eder. Ancak Filtre edilmiş gerilim içerisinde ripıllar vardır. Böyle durumda kondansatörden sonra bobin bağlayarak ripıl gerilimleri düzeltilir. Bu durum aşağıdaki şekilde açıkça gösterilmiştir. Bobin yük direncine seri bağlanmıştır ve ripıl geriliminin sebep olabileceği akım değişimlerini engeller. Dolayısıyla yüke sabit bir gerilim verilmiş olur.
8. BOBİN UYGULAMALARI

## Slide 14
Tank Devresi
Bobinler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kondansatörlerle paralel bağlanmak suretiyle tank devresini oluştururlar. Bu devre iletişim sistemlerinde frekans seçimi sağlamaktadır. Tank devresi belli bir frekans aralığındaki sinyalleri seçerken diğer frekanstaki sinyalleri engeller. Yani dar band geçiren filtre görevi görür. Bu devreler genelde radyolarda ve televizyonlarda kullanılır.
8. BOBİN UYGULAMALARI

## Slide 15: ÖZET
Bu derste bobin hakkında bilgi verilmiştir.
Bobin silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş iletken telden oluşur. Bu yüzden gerçek bobin, telin özdirencinden dolayı bir omik dirence de sahiptir. DC’de bobin; elektrikte motor, elektromıknatıs, röle, elektronikte ise filtre ve regüle devrelerinde kullanılır. Bobinin DC’de dar bir kullanım alanı vardır. AC’de daha geniş bir kullanım alanı vardır. DC akımda bobin çok küçük bir direnç gösterse de kısa devre özelliği gösterir AC akıma ise zorluk gösterir.